Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana				T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

http://www.vlada.si/

Številka: 	007-201/2018/16   02511817

Datum: 	24. 5. 2019

AKCIJSKI PROGRAM ZA ALTERNATIVNA GORIVA V PROMETU

Vsebina

1.	Povzetek	3

2.	Vizija	4

3.	Cilji na področju razvoja alternativnih goriv v prometu v Republiki Sloveniji	5

3.1.	Izhodišča za določitev ciljev	5

3.2.	Potrebna struktura vozil za doseganje ciljev do leta 2020	5

3.2.1 Osebni avtomobili	5

3.2.2. Lahka tovorna vozila	6

3.2.3. Avtobusi za javni potniški promet	6

3.2.4. Težka tovorna vozila	7

3.2.5. Uporaba biogoriv	7

3.3.	Cilji na področju polnilne infrastrukture	7

4.	Ukrepi za uresničitev ciljev na področju uporabe alternativnih goriv v prometu	9

4.1.	Ukrepi za spodbujanje elektro mobilnosti	9

4.1.1. Spodbujanje razvoja tehnologij in gospodarstva	9

4.1.2. Ukrepi na področju vozil	10

4.1.3. Sprememba zakonodaje in odpravljanje administrativnih ovir	11

4.1.4. Vozila na alternativna goriva za javni prevoz potnikov	12

4.1.5. Polnilna infrastruktura	12

4.1.6. Promocijske aktivnosti za spodbujanje elektro mobilnosti	13

4.1.7. Priporočila zaposlovalcem	13

4.1.8. Priporočila lokalnim skupnostim	13

4.2.	Ukrepi za spodbujanje uporabe vodika in vozil na gorivne celice	13

4.2.1. Spodbujanje raziskovalnega dela in inovativnosti	14

4.2.2. Demonstracijski projekt	14

4.3.	Ukrepi za spodbujanje uporabe utekočinjenega naftnega plina (UNP)	14

4.3.1. Promocijske aktivnosti za spodbujanje vozil na utekočinjeni naftni plin	14

4.3.2. Dajatve za utekočinjeni naftni plin	15

4.4.	Ukrepi za spodbujanje uporabe stisnjenega zemeljskega plina (SZP)	15

4.4.1. Polnilna infrastruktura za stisnjeni zemeljski plin	15

4.4.2. Promocijske aktivnosti za spodbujanje vozil na stisnjeni zemeljski plin	15

4.4.3. Dajatve za SZP	16

4.4.4. Subvencioniranje nakupa vozil	16

4.4.5. Javno naročanje – odprava izjeme po direktivi EU 2009/33	16

4.5. Ukrepi za spodbujanje uporabe utekočinjenega zemeljskega plina (UZP)	16

4.5.1. Spodbujanje nakupa vozil na UZP	17

4.5.2. Dajatve in davčna politika za UZP	17

4.5.3. Spodbujanje UZP z ustrezno prometno politiko	17

4.6. Spodbujanje uporabe biogoriv	17

4.6.1. Biodizel  kot dodatek obstoječemu fosilnemu dizlu (Bx)	17

## Povzetek

V Uradnem listu EU je bila 22. oktobra 2014 objavljena Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva (v nadaljevanju: Direktiva). Za alternativna goriva se po tej Direktivi štejejo električna energija, zemeljski plin (UNP – utekočinjen naftni plin, SZP – stisnjen zemeljski plin in UZP – utekočinjen zemeljski plin), biometan, bio-goriva, sintetična in parafinska goriva ter vodik (H2).

Direktiva v členu 3 nalaga državam članicam EU, da morajo do 18. novembra 2016 sprejeti »nacionalni okvir politike za razvoj trga v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju ter za vzpostavitev ustrezne infrastrukture«. Ta del Direktive se je prenesel v slovenski pravni red s Strategijo na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju strategija). Strategijo je Vlada Republike Slovenije sprejela 12. oktobra 2017 in sprejela sklep, da na podlagi te strategije Ministrstvo za infrastrukturo pripravi Akcijski program za alternativna goriva v prometu (v nadaljevanju Akcijski program).

Akcijski program poleg Strategije na področju alternativnih goriv upošteva tudi ukrepe Strategije razvoja prometa v RS (v nadaljnjem besedilu: SRP), ki jo je sprejela  Vlada Republike Slovenije 29. julija 2015 (sklep št. 37000-3/2015/8) in Okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje SRP. Pri pripravi akcijskega programa so bili upoštevani ukrepi Ro.35, M.11 in A.11 iz Resolucije o nacionalnem programu, razvoja prometa, sprejetem na podlagi SRP. Ukrepi zahtevajo spodbujanje rabe ekoloških vozil, izgradnjo omrežja za polnilne postaje ter izpolnitev zahtev iz Direktive.

Akcijski program je zaradi izredno intenzivnih razvojnih sprememb na področju vozil na alternativna goriva in razvoja tehnologij okvirno pripravljen za dve triletni obdobji, za izvajanje ukrepov Akcijskega programa pa je predvideno, da se za vsako leto pripravi pregled izvedenih ukrepov ter njihova posodobitev za naslednje dveletno obdobje, ki bo upoštevala spremembe na trgu in spremenjene pogoje, saj se področje izredno intenzivno razvija.

Slovenija že izpolnjuje zaveze iz Direktive 2014/94 na področju kopenskega prometa na vse evropskem TEN-T omrežju. Zagotovljeno ima ustrezno polnilno infrastrukturo za električna vozila (glede na število registriranih vozil) in vozila na utekočinjen naftni plin. Z izvedbo ukrepov za spodbujanje postavitve polnilnic za stisnjen zemeljski plin v regionalnih središčih, bo do leta 2020 postavljena celovita mreža polnilne infrastrukture za vsa že aktualna alternativna goriva. Obstoječa polnilna infrastruktura sicer že omogoča hitro povečevanje števila vozil na alternativna goriva. Slovenija se je v Strategiji na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju odločila, da razvija tudi polnilno infrastrukturo za biometan, bio-goriva, sintetična in parafinska goriva ter vodik.

## Vizija

V Strategiji je sprejeta vizija, da se Slovenija do leta 2030 uveljavi kot zelena država na področju razvoja, raziskav, inovacij in industrije tudi na področju prometa.

Promet prispeva skoraj tretjino emisij toplogrednih plinov v Sloveniji in je pomemben vzrok za onesnaženost zraka v mestih. Trajna rešitev za ta dva izziva je prehod na trajnostno mobilnost z nizkimi emisijami ogljika in onesnaževal zraka s poudarkom na aktivni mobilnosti. Evropska unija je v Beli knjigi prometne politike v letu 2011 zapisala cilj, da morajo biti emisije toplogrednih plinov v prometu do sredine stoletja najmanj 60 odstotkov nižje kot v letu 1990 in se morajo jasno približevati vrednosti nič. Tudi slovenski Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 je konec leta 2014 določil dolgoročni cilj zmanjšanja emisij iz prometnega sektorja in sicer do leta 2050 najmanj za polovico.

Takšna zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov in onesnaževal zraka je možno doseči zgolj preko preusmerjanja v koncepte trajnostne mobilnosti. Trajnostna mobilnost zagotavlja zadovoljitev potrebe vsakogar po premikanju, vendar ob nižjih stroških in manjših stranskih učinkih. Ker je motorizirani promet pomemben vir hrupa ter dejavnik preoblikovanja prostora, bo takšna usmeritev pomembno prispevala k zmanjšanju tudi drugih okoljskih pritiskov, zdravstvenih tveganj ter prispevala k boljši kvaliteti življenja, zlasti v mestih.

K zmanjšanju okoljskega bremena prometa bodo sicer največ pripomogli ukrepi na področju kopenskega prometa, ki se promovirajo v sklopu spodbujanja trajnostne prometne politike. Ključnega pomena pri tem sta zlasti spodbujanje hoje in kolesarskega prometa v naseljih ter promocija in povečanje konkurenčnosti javnega potniškega prometa. S sredstvi evropske kohezijske politike in sredstvi dogovora za razvoj regij, se bo v naslednjih štirih letih v mestnih območjih in za povezave mest s kraji v zaledju, uredilo več kot 1000 km kolesarskih površin ter ustreznih rešitev za pešce. Cilj je, da se v deležu potovanj zmanjša število potovanj z osebnim avtomobilom (trenutno je to 80 odstotkov potovanj) in se poveča število potovanj peš, s kolesom in javnim potniškim prometom. Zaradi razpršene poseljenosti Slovenije obenem pa koncentracije gospodarskih in administrativnih aktivnosti v nekaj večjih urbanih središčih bo v številnih predelih Slovenije uporaba osebnih vozil ostala pomemben način prevoza, vendar se mora spremeniti struktura voznega parka. Inovativne rešitve, ki bodo dopolnjevale javni prevoz, pa je možno iskati tudi v smeri iskanja in razvoja novih poslovnih modelov, kjer bi isto vozilo uporabljalo več potnikov.

Slovenija bo po letu 2025 omejila prvo registracijo osebnih vozil in lahkih tovornih vozil kategorij M1 (osebna vozila do 8 potnikov poleg voznika) in MG1 (terenska vozila kategorije M1) ter N1 (lahka tovorna vozila do 3,5 t skupne mase), ki imajo po deklaraciji proizvajalca izpust ekvivalenta CO2 višji od 100 g/km. Po letu 2030 bo to mejo znižala na 50 g/km. Tako zastavljeni cilj postavlja že v letu 2025 v ospredje vozila na električni pogon in hibridna vozila, a še vedno omogoča uporabo vozil na fosilna goriva, ki dosegajo zahteve glede izpustov ekvivalenta CO2 in imajo bistveno manjši negativni vpliv na okolje kot vozila, ki so trenutno v uporabi.

## Cilji na področju razvoja alternativnih goriv v prometu v Republiki Sloveniji

## Izhodišča za določitev ciljev

Pri določanju ciljev na področju razvoja alternativnih goriv v prometu v Sloveniji so bili upoštevani cilji, skladni z zavezami, sprejetimi v Republiki Sloveniji in obvezami Republike Slovenije, izhajajočimi iz Direktive 2014/94/EU, Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (v nadaljnjem besedilu: OP TPG) za leti 2020 in 2030 ter cilji glede onesnaževal zraka. Ob tem sta se upoštevali še SRP in najnovejša Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami.

V Strategiji je bil sprejet optimalni scenarij, ki omogoča doseganje indikativnih ciljev OP TGP in zmanjšanja emisij onesnaževal zraka. Ta scenarij upošteva dosedanji in pričakovani razvoj trga na tem področju ter realne zmožnosti relevantnih gospodarskih subjektov za uresničitev ciljev. Optimalni scenarij predvideva uporabo vseh alternativnih goriv za zmanjšanje emisij skladno z indikativnimi cilji v OP TGP,  ter izboljšanje javnega prevoza in uvajanje vseh oblik trajnostne mobilnosti.

Preglednica 1: Cilji OP TGP

|  | Indikativni cilji zmanjšanja TGP glede na leto 2005 |
| --- | --- |
|  | V letu 2020 | V letu 2030 |
| Promet | +27 % | +18 % |

|  | Obveznosti zmanjšanja onesnaževal glede na leto 2005 |
| --- | --- |
|  | SO2 | NOx | NMVOC | NH3 | PM2,5 |
| Za katerokoli leto od 2020 do 2029 | 63 % | 39 % | 23 % | 1 % | 25 % |
| Za katerokoli leto od leta 2030 | 92 % | 65 % | 53 % | 15 % | 60 % |

## Potrebna struktura vozil za doseganje ciljev do leta 2020

Za doseganje ciljev razogljičenja prometa v Sloveniji, z doseganjem indikativnih ciljev OP TGP ter udejanjanjem domačih zavez in obvez Republike Slovenije na osnovi mednarodnih sporazumov in zakonodaje EU, bo treba do leta 2030 spremeniti strukturo voznega parka v Sloveniji. Tako pri osebnih kot pri gospodarskih vozilih ter avtobusih za javni linijski prevoz potnikov se bo moral odločno večati delež vozil na alternativna goriva. Šele zadostno število vozil na alternativna goriva bo omogočilo vzpostavitev vzdržnih poslovnih modelov vzpostavljanja in upravljanja infrastrukture.

### 3.2.1 Osebni avtomobili

Optimalni scenarij predloga Strategije predvideva povečanje deleža osebnih avtomobilov na alternativna goriva v celotnem slovenskem voznem parku avtomobilov do leta 2030 na 20 odstotkov. Z dosego zastavljenih ciljev v skladu z optimalnim scenarijem, bo Slovenija izpolnila zaveze, ki jih ima na področju prometa. Če pa želimo doseči, da bi bila Slovenija med vodilnimi državami na področju zelene mobilnosti, bi morali slediti scenariju, ki predvideva, da bi imeli v voznem parku v letu 2030 že 37 odstotni delež osebnih avtomobilov na alternativna goriva. To pomeni, da bi bil v letu 2030 delež teh vozil ob prvi registraciji 81 odstotkov vseh novo registriranih vozil, pri čemer bi bilo 79 odstotkov električnih avtomobilov in 2 odstotka avtomobilov na vodik.

Zaradi dizelskih afer in omejevanja prometa za dizelska vozila z motorji do EURO 5, se je v letu 2018 že bistveno spremenil delež dizelskih vozil v skupnem številu novo registriranih vozil, zato bodo v naslednjih letih nujni popravki ocen gibanja števila vozil po posameznih energentih. Ocena števila vozil upošteva napovedi, da bo do leta 2020 večina proizvajalcev osebnih vozil ponudila električna baterijska vozila in priključne hibride v vseh avtomobilskih razredih. Cenovne škarje med vozil, ki uporabljajo fosilna goriva in vozili na alternativna goriva se bodo začele usklajevati do leta 2025, zato se v letu 2020 še upoštevajo subvencije in ukrepi za spodbujanje uporabe vozil na alternativna goriva. Pri osebnih avtomobilih v obdobju do 2020 ni predvideno sofinanciranje vozil s pogonom na plin.

Preglednica 2: Struktura prvič registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji za leto 2015 in za leti 2020 in 2030 (B – bencin, D – dizel, UNP – utekočinjen naftni plin, SZP – stisnjen zemeljski plin, Hi – hibrid, PHEV – priključni hibrid, BEV – baterijsko električno vozilo, H2 – vodik)

|  |  | Optimalni |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2020 | 2030 |
| OA-B | 34 % | 43 % | 18 % |
| OA-D | 62 % | 33 % | 22 % |
| OA-UNP | 1 % | 10 % | 1 % |
| OA-SZP | 0 % | 1 % | 1 % |
| OA-Hi | 4 % | 6 % | 5 % |
| OA-PHEV | 0 % | 2 % | 15 % |
| OA-BEV | 0 % | 4 % | 35 % |
| OA-H2 | 0 % | 0 % | 2 % |

Preglednica 3: Skupno število električnih osebnih avtomobilov leta 2018, 2019 in 2020

|  | Skupaj do |  | Nova vozila |  | Skupaj vseh vozil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| OA-PHEV | 279 | 250 | 1.100 | 2.100 | 3840 |
| OA-BEV | 789 | 754 | 1.507 | 3.050 | 6100 |
| OA-H2 | 6 | 0 | 10 | 30 | 6 |

### 3.2.2. Lahka tovorna vozila

Izvajanje scenarija oziroma načrta doseganja ciljev OP TGP in ostalih strateških dokumentov z lahkimi tovornimi vozili je podobna kot pri osebnih avtomobilih. Do leta 2020 se predvideva vključevanje manjših dostavnih vozil kategorije N1.

### 3.2.3. Avtobusi za javni potniški promet

Pri avtobusih je za uresničitev ciljev kot poglavitno alternativno gorivo opredeljen stisnjeni zemeljski plin. To je skladno z obveznostjo iz Direktive, po kateri mora Republika Slovenija vzpostaviti polnilno infrastrukturo za SZP v urbanih okoljih, in sicer do 31. decembra 2020. Strategija predvideva, da se polnilna infrastruktura vzpostavi v vseh mestnih občinah in v Zasavju, saj so avtobusi na SZP ustrezna rešitev tudi za zmanjšanje obremenitve zraka z onesnaževali iz prometa. Tako se, pri načrtu spremembe sestave avtobusov za izvajanje javnega potniškega prometa, predvideva uporaba vozil na SZP in uvajanje električnih avtobusov ter vozil  s pogonom na vodikove gorivne celice. S tem se bo zagotavljalo doseganje ciljev OP TGP in bo omogočena vzpostavitev vzdržnih poslovnih modelov upravljanja infrastrukture in prodaje SZP.

V Akcijskem programu sta predvidena tudi dva pilotna projekta za izvajanje javnega potniškega prometa z avtobusi na električni pogon in pilotni projekt z avtobusi na vodikove gorivne celice. Predvideno je, da se s sredstvi evropske kohezijske politike do leta 2023 zgradi ustrezna polnilna infrastruktura za vzpostavitev dveh pilotnih linij z avtobusi na električni pogon z upoštevanjem statičnega in dinamičnega indukcijskega polnjenja vozil, v okviru projektov EDISON (Eco driving, innovative solutions and networking) in WINCI (Wireless induction charging infrastructure). Projekta se bosta začela izvajati v letu 2020.

### 3.2.4. Težka tovorna vozila

Težka tovorna vozila so glede uporabe alternativnih energentov trenutno najbolj problematična. Ponudba težkih tovornih vozil na alternativna goriva je zelo skromna. Nekoliko bolj raznolika je pri manjših tovornih vozilih, pri katerih so na voljo tudi izvedbe na električni pogon in druga alternativna goriva. Za mednarodno prevozništvo je kot najbolj perspektivna rešitev prepoznan UZP, zato se predvideva, da se bo v prihodnje povečal delež težkih gospodarskih vozil na UZP. Potencial zmanjšanja izpusta toplogrednih plinov  imajo tudi tako imenovane dvogorivne izvedbe, pri katerih motorji ob dizelskem gorivu sočasno uporabljajo tudi plin. Dvogorivne izvedbe omogočajo uporabo UNP, SZP in UZP. Pri tem se do 30 odstotkov dizelskega goriva nadomesti s plinom.

V Sloveniji sta bili postavljeni dve polnilni postaji za UZP v okviru projektov SiLNG in CHAMeleon in tretja v letu 2018. . V Akcijskem programu je predvideno sofinanciranje nakupa ali predelave vozil na dvogorivne sisteme z uporabo UZP in usklajevanje pogojev za dobavo UZP, primerljivih s pogojih v sosednjih državah.

### 3.2.5. Uporaba biogoriv

Pri načrtovanju optimalnega scenarija, oziroma pripravi načrta doseganja ciljev za uporabo biogoriv je bilo ugotovljeno, da bo te cilje mogoče doseči le z dodajanjem fosilnim gorivom v zahtevanih deležih.  Uvajanje brezogljičnih vozil na slovenski trg namreč iz različnih razlogov zaostaja za predvidevanji, zato bo ta zaostanek potrebno nadomestiti tudi z uporabo nizkoogljičnih energetskih virov, kjer obstoječ vozni park to že omogoča. Med te se šteje tudi uporaba biogoriv v različnih oblikah rabe. Za doseganje predvidenih ciljev tako optimalni scenarij predvideva v letu 2018 sedem odstotno namešavanje biodizla fosilnemu dizlu in nato povečevanje do meje, ki jo dovoljuje tehnologija vozil. Od leta 2020 do 2030 pa je predvideno postopno naraščanje deleža težkih tovornih vozil, ki bodo uporabljala čisti biodizel (B 100) od 0 na 10 odstotkov. Za tako rabo morajo sicer vozila biti ustrezno prirejena.

## Cilji na področju polnilne infrastrukture

Skladno s predvidenim številom vozil na alternativna goriva v RS in glede na zahteve Direktive 94/2014, je potrebno zagotoviti tudi ustrezno polnilno infrastrukturo, in sicer:

Preglednica 3: Potrebno število polnilnih postaj v javni rabi po vrstah alternativnih goriv leta 2018 in 2020 ter 2023.

|  |  | Potrebna polnilna infrastruktura za optimalni scenarij |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2020 | 2023 |
| Polnilnice za BEV in PHEV | 328 | 1.200 | 2.500 |
| Polnilnice za SZP | 4 | 14 | 24 |
| Polnilnice za UZP | 2 | 3 | 3 |
| Polnilnice za H2 | 1 | 2 | 4 |

Razvoj polnilne infrastrukture za vozila na električni pogon bo temeljil na počasnih polnilnicah z zunanjim krmiljenjem, ki bodo omogočile polnjenje vozil v času, ko so vozila daljši čas na parkirnih mestih (doma in na delovnem mestu). Sistem upravljanja polnilnic in polnjenja mora omogočiti polnjenje v času, ko je to najbolj ugodno za uporabnika in celotno omrežje. Hitre in ultra hitre polnilnice se bodo postavljale v skladu s poslovnimi modeli ponudnikov za potnike v tranzitu in na daljših poteh.

Kot to določa Direktiva, bo polnilna infrastruktura za SZP najprej zagotovljena v urbanih naseljih s preseženimi drobnimi delci in sicer najkasneje do leta 2020. Pri tem je potrebno poudariti, da dve največji mesti v Sloveniji (Ljubljana in Maribor) že razpolagata z ustrezno infrastrukturo za to vrsto alternativnega goriva. Predvideno je sofinanciranje postavitve polnilne infrastrukture, ki bo omogočila delovanje javnega prevoza potnikov z vozili na SZP.

## Ukrepi za uresničitev ciljev na področju uporabe alternativnih goriv v prometu

## Ukrepi za spodbujanje elektro mobilnosti

Ukrepi v optimalnem scenariju s katerimi izpolnjujemo zaveze, so razdeljeni na različna področja, ki lahko zagotovijo, da bodo cilji doseženi le v primeru, če bodo izvedeni v celoti. Ukrepi so soodvisni in le kot celota zagotavljajo, da bo Slovenija lahko izpolnila različne zaveze na področju prometa. Predstavljajo realne rešitve, ki jih lahko uresničimo le z velikim angažiranjem in napori. V prvem obdobju uvajanja elektro mobilnosti temeljijo na zagotavljanju ustrezne infrastrukture in na pozitivnih spodbudah.

V Sloveniji so že uveljavljeni ukrepi nizke davčne stopnje (0,5 odstotkov) davka na motorna vozila za vozila z izpusti do 110 g/km CO2, kamor se uvrščajo vozila na električni pogon. Vozila na električni pogon so nadalje oproščena tudi plačila letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu.

Sofinanciranje nakupa energetsko učinkovitih vozil se izvaja v okviru EKO sklada - slovenskega okoljskega javnega sklada, kjer so zagotovljene nepovratne finančne spodbude v višini 7500 evrov za vozila M1 na električni pogon in 4500 za vozila N1 ali L7e ter za priključne hibride M1 ali N1 z emisijami manjšimi od 80 g/km. Za vozila na električni pogon L6e je nepovratna finančna spodbuda 3000 evrov.

EKO sklad zagotavlja ugodno kreditiranje okoljskih naložb med katere sodi tudi nakup osebnih avtomobilov, motornih koles in koles na električni ali hibridni pogon, pri katerih znaša emisija CO2 največ 110 g/km. Višina kredita je omejena na 40.000 evrov, s kreditom pa se lahko v celoti pokrije kupnina za avto.

Poleg tega ima davčni zavezanec pravico do odbitka DDV pri nabavi vozil, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, za dajanje vozil v najem in zakup za nadaljnjo prodajo vozil, ki se uporabljajo v šolah vožnje za izvajanje programa usposabljanja za vožnjo, kombiniranih vozil za opravljanje dejavnosti linijskega in posebnega linijskega prevoza in osebnih specialnih vozil, prilagojenih izključno za prevoz potnikov. Za ta vozila ima davčni zavezanec tudi pravico do odbitka DDV za goriva, nadomestne dele in storitve v zvezi z vozilom.

### 4.1.1. Spodbujanje razvoja tehnologij in gospodarstva

Avtomobilska industrija je v zadnjem desetletju naredila izjemen napredek pri razvoju tehnologij, ki zagotavljajo izdelavo vozil na električni pogon, vendar se še vedno sooča z resnimi izzivi. Uskladitev ključnih lastnosti vozil na električni pogon z vozili na klasična pogonska sredstva (doseg, cena izdelka, uporaba baterij) se pričakuje do leta 2025, kar je za dosego ciljev, ki jih na področju alternativnih virov energije pričakujemo od vozil na električni pogon, zelo pozno.

Prednost slovenske avtomobilske industrije je poznavanje in obvladovanje proizvodnih tehnologij, ki bi lahko bila močan temelj pomembnosti na zemljevidu avtomobilske industrije na sploh. K razvoju lahko veliko prispevajo tudi druga inovativna podjetja. Slovenska podjetja, ki so uveljavljena na globalnem trgu, imajo pridobljene certifikate kakovosti in poslovne odličnosti, ki so nujni pogoj za doseganje zahtevane kakovosti izdelkov. Pomembna primerjalna prednost se izkazuje tudi v inovativnosti, saj v primerjavi z 10 odstotnim deležem v BDP Slovenije isti proizvajalci prispevajo kar 25 odstotni delež vseh nagrajenih inovacij letno. Še posebej pa se primerjalna prednost izkazuje v samih tehničnih in tehnoloških rešitvah.

Z ukrepi na področju inovativnosti, raziskovalne dejavnosti in spodbujanja gospodarstva, bo Slovenija spodbujala razvoj nišnih zmagovalcev na posameznih področjih. Akcijski program z ukrepi podpira izvedbo strateškega raziskovalno inovacijskega partnerstva SRIP Mobilnost, v okviru katerega sta nastala projekta EDISON in WINCI.

### 4.1.2. Ukrepi na področju vozil

Slovenija je že uveljavila finančne spodbude za nakup vozil na električni pogon, ki pokrivajo 50 odstotkov razlike v ceni vozila na električni pogon s ceno enakega oziroma primerljivega vozila z motorjem na bencinsko ali dizelsko gorivo. Subvencije izplačuje EKO sklad na podlagi javnih pozivov za sofinanciranje električnih vozil za pravne in fizične osebe. V letu 2018 je bila subvencija za nakup vozila na električni pogon 7.500,00 evrov, za priključne hibride pa 4.500,00 evrov. Za vozila na električni pogon L6e je nepovratna finančna spodbuda 3000 evrov. Subvencije za nakup vozil na električni pogon se bodo ohranile do velikoserijske proizvodnje ter uskladitve cen in lastnosti glede dosega in uporabe z vozili na klasični pogon. Predvideno je, da se poenostavijo postopki za dodelitev subvencij in uredi subvencioniranje testnih vozil. Subvencije se bodo s padanjem cen vozil na električni pogon postopno zmanjševale, za priključne hibride pa se bodo postopno zmanjševale že v letih 2019 in 2020.

Vozila na električni pogon so oproščena plačila letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu (Zakon o dajatvah za motorna vozila  ZDajMV, Uradni list RS, št. 54/17). Oprostitev je predvidena v obdobju spodbujanja nakupa in uporabe vozil na električni pogon. Ko bo število registriranih vozil na električni pogon doseglo 10 odstotkov skupnega števila registriranih vozil po posameznih kategorijah, se bo letna dajatev uvedla in bo primerljiva z letno dajatvijo vozil z najnižjim deležen izpustov toplogrednih plinov in onesnaževal. Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu bo prilagojena na okoljske parametre vozila in sorazmerna z izpusti toplogrednih plinov in onesnaževal.

EKO sklad zagotavlja ugodno kreditiranje okoljskih naložb med katere sodi tudi nakup osebnih avtomobilov, motornih koles in koles na električni ali hibridni pogon, pri katerih znaša emisija CO2 največ 110 g/km. Višina kredita je za fizične osebe omejena na 40.000 evrov, s kreditom pa se lahko v celoti pokrije kupnina za avto. Ugodni krediti za kreditiranje okoljskih naložb so na voljo tudi za pravne osebe.

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko uveljavljajo znižanje davčne osnove v višini 40 odstotkov investiranega zneska v osebne avtomobile na hibridni ali električni pogon ter avtobuse na hibridni ali električni pogon, vendar največ v višini davčne osnove.

Veljavna ureditev v Sloveniji temelji na 2. odstavku Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem davku na dodano vrednost. Na podlagi c. točke 66. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list RS št. 13/11 UPB, 18/11, 78/11, 83/12, (6/14 in 90/15) ima davčni zavezanec pravico do odbitka DDV pri nabavi:

- vozil, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga,

- vozil za dajanje v najem in zakup ter za nadaljnjo prodajo,

- vozil, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje,

- kombiniranih vozil za opravljanje dejavnosti linijskega in posebnega linijskega prevoza in

- osebnih specialnih vozil, prilagojenih izključno za prevoz potnikov.

V skladu s 106. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 122/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16) ima davčni zavezanec, ki ima pravico do odbitka DDV za vozila tudi pravico do odbitka DDV od nabave goriv ter nadomestnih delov in storitev, tesno povezanih s tem.

V javna naročila za nakup vozil v javnem sektorju se vključijo tudi vozila na alternativna goriva. Sofinanciranje se zagotovi tudi za vozila kategorij L1e in L3e, za električna kolesa ter za sisteme souporabe in izposoje koles.

S sredstvi Sklada za podnebne spremembe se zagotavlja prenova voznega parka za izvajanje mestnega prevoza potnikov. Predvideno je sofinanciranje nakupa avtobusov na električni pogon in  vodik.

Za spodbujanje prehoda na vozila z električnim pogonom so predvideni ukrepi (oznaka npr E1 je številka ukrepa iz priložene preglednice vseh predlaganih ukrepov):

- E1 sofinanciranje nakupa vozil na električni pogon. Ohrani se sedanji model sofinanciranja, ki ga izvaja EKO Sklad v skladu z letnim finančno poslovnim načrtom.

- E2 kreditiranje okoljskih naložb, ki omogoča tudi kreditiranje nakupa vozil na električni pogon. Ukrep izvaja EKO Sklad v skladu z letnim poslovno finančnim načrtom.

- E3 poenostavitev administrativnih postopkov za pridobitev subvencij.

- E5 sofinanciranje nakupa avtobusov na električni pogon. Ukrep predvideva program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 in bo predlagan tudi za naslednja leta.

- E8 vključitev vozil na električni pogon v skupna javna naročila.

### 4.1.3. Sprememba zakonodaje in odpravljanje administrativnih ovir

S spremembo zakonodaje in odpravo administrativnih ovir se bo zagotovilo normativno okolje, ki bo spodbujalo uporabo vozil na električni pogon. Ukrepi so predvideni za:

- E3 spletne oziroma uporabnikom prijazne vloge za subvencioniranje nakupa vozil na električni pogon, kjer bo dokumentacijo in dokazila mogoče urediti na eni točki,

- E4 omogočanje uveljavitve subvencije za testna vozila na električni pogon v primerih, če subvencije ni uveljavil drug upravičenec v RS,

- E6 uvedba stimulativnih davčnih ukrepov, ki bodo uravnotežili uporabo službenih vozil s pogonom na klasična fosilna goriva in spodbudili povečanje števila službenih vozil na električni pogon v javnem in zasebnem sektorju, uvedba uravnoteženega sistema bonitet za uporabo službenih vozil v zasebne namene, ki bo spodbujal uporabo vozil na električni pogon (namesto 1,5% boniteta kot velja za vozila z motorji na notranje izgorevanje le 0,3%, oziroma ustrezno razmerje, če bi se boniteta za vozila z motorji na notranje izgorevanje povečala),

- E9 normativno ureditev na področju prometa, ki spodbuja pozitivno diskriminacijo za vozila na električni pogon pri parkiranju, uporabi določenih prometnih površin, posebnih oznak ali registrskih tablic,

- E9 ureditev parkiranja na mestih rezerviranih za vozila na električni pogon,

- E14 pripravo Zakona o alternativnih gorivih v prometu v katerem bodo podrobneje urejene obveznosti postavitve polnilne infrastrukture v javni rabi, vodenje registra polnilne infrastrukture in obveznosti poročanja o delovanju polnilnih postaj, način zaračunavanja storitve polnjenja, normativna ureditev ad hoc zaračunavanja polnjenja,

- E 14 olajševanje postavitve polnilne infrastrukture za večstanovanjske objekte s spremembo sistema soglasij etažnih lastnikov za postavitev polnilne postaje ter pripravo ustreznih podlag za ureditev razmerij med lastniki površin, njihovimi upravljavci in uporabniki tako, da bo omogočeno čim manj tvegano prostorsko umeščanje, načrtovanje in postavitev polnilne infrastrukture za alternativna goriva.

Za spodbujanje prehoda na vozila z električnim pogonom so na področju normativnih ukrepov in za odpravo administrativnih ovir predvideni ukrepi:

- E6 sprememba sistema bonitet za uporabo službenega vozila v zasebne namene. Predvidena je sprememba Zakona o dohodnini, ki ureja področje bonitet,

- E9 sprememba Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, da se dodajo oznake, ki bodo zagotovile, da so parkirna mesta rezervirana samo za vozila na električni pogon,

- E10  sprememba Zakona o dajatvah na motorna vozila, da se uvede sistem letnih dajatev na podlagi okoljskih parametrov vozil,

- E14 priprava predloga zakona o alternativnih gorivih v prometu, s katerim bodo urejena vsa specifična vprašanja infrastrukture za alternativna goriva in njena uporaba, ki ni urejena v sektorski zakonodaji,

- E15 uvedba posebnih registrskih tablic za vozila na električni pogon,

- E17 sprememba pogojev za namestitve, da se zagotavlja tudi minimalna polnilna infrastruktura za goste,

- E19 vzpostavitev zbirke podatkov o polnilni infrastrukturi na podlagi Zakona o alternativnih gorivih v prometu,

- E21. sprememba Zakona o voznikih, da se omogoči vožnja vozil na električni pogon kategorij M1 in N1 z enako kategorijo kot vozil z motorji na notranje izgorevanje, če se masa teh vozil zaradi mase baterije poveča čez dovoljene parametre.

### 4.1.4. Vozila na alternativna goriva za javni prevoz potnikov

Avtobusi na električni pogon in taksi vozila na električni pogon lahko pomembno prispevajo k zmanjšanju okoljskih obremenitev v mestnih središčih, v naravnih in krajinskih parkih in na zaščitenih območjih. Zagotavljale so bodo spodbude za zamenjavo vozil javnega prevoza z motorji na notranje izgorevanje z vozili na alternativna goriva. Okoljski parametri vozil za izvajanje obvezne gospodarske službe javnega prevoza potnikov bodo del razpisnih pogojev za podelitev koncesij za izvajanje gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza potnikov. Do leta 2030 se bo po predlogu EK za spremembo direktive o promociji čistih vozil postavila obveza za minimalen delež vozil za javni prevoz potnikov v avtobusnem linijskem prometu s pogonom na alternativna goriva. Predvideno je sofinanciranje dveh pilotnih projektov za električne avtobuse in pilotnega projekta za avtobuse na vodikove gorivne celice.

Za spodbujanje prehoda na vozila z električnim pogonom so na področju javnega prevoza potnikov predvideni ukrepi:

- E5 spodbujanje zamenjave avtobusov za izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov na dizelski pogon z vozili na alternativna goriva,

- E26 spodbujanje vzpostavitve linij javnega prevoza potnikov z avtobusi na električni pogon (postavitev polnilne infrastrukture in pilotni projekt indukcijskega polnjenja vozil).

### 4.1.5. Polnilna infrastruktura

Slovenija ima relativno dobro razvito polnilno infrastrukturo, s katero zagotavlja možnost polnjenja vozil na električni pogon na 50 hitrih polnilnicah na avtocestnem omrežju in na 333 polnilnih mestih v naseljih (stanje leta 2019). Nekatera območja so bila s posebnimi projekti (npr. Zelena Keltika) opremljena tako, da lahko uporabnik vozila na električni pogon brez težav potuje na celotnem območju. Polnilna infrastruktura za polnilnice visoke moči se bo širila na tistih področjih TEN-T omrežja, kjer pokritost ni optimalna in v skladu s število vozil na električni pogon. Spodbujala se bo postavitev polnilne infrastrukture v javni rabi v turističnih destinacijah, zavarovanih območjih, občinskih središčih in večjih krajih v Sloveniji ter polnilna infrastruktura za večstanovanjske zgradbe. Dolgoročno je cilj, da bi se večina polnjenj izvajala na počasnih polnilnicah, povezanih v pametna omrežja, s katerimi bi lahko lastnik vozila polnil v času, ko je električna energija najcenejša in bi jo vračal v sistem, ko so velike potrebe omrežja in je cena visoka, ter bi si s tem optimiziral ceno.

Cilj, da bo do konca leta 2020 v Sloveniji vsaj 6.100 vozil na električni pogon, zahteva zagotovitev ustrezne polnilne infrastrukture, ki bo temeljila na dveh premisah. Na zagotavljanje polnjenja BEV in PHEV vozil s počasnimi polnilnicami na lokacijah, kjer so vozila parkiranja dalj časa (bivanje, delo) in na zagotavljanju hitre ter ultra hitre polnilne infrastrukture na vsa potovanja na relacijah v Sloveniji in za tranzit. Hitre in ultra hitre polnilnice so bodo v obdobju do 2020 postavile predvsem s pomočjo projektov, ki jih sofinancira sklade IPE (Instrument za povezovanja Evrope). Akcijski program spodbuja postavitev počasnih polnilnic pri zaposlovalcih, da se bo omogočilo polnjenje električnih vozil za službene namene in vozil zaposlenih med delovnim časom. Javni razpisi za sofinanciranje ukrepov evropske kohezijske politike (npr. razpis P+R) bodo prav tako vključevali pogoje za spodbujanje postavitve ustrezne polnilne infrastrukture.

S postavitvijo sistemskega centra za upravljanje s pametnimi omrežji in pametnimi skupnostmi se bo spodbujala uporaba polnilnih mest z inteligentnimi merilnimi sistemi in spodbujala nabava avtonomnih baterijskih sistemov. Slovenija bo zagotavljala, da bo število polnilnih mest ohranjalo optimalno razmerje med številom vozil na električni pogon in številom polnilnih mest, to je deset vozil na eno polnilno mesto v javni rabi. Zagotovljeno bo, da bo uvedeno poenostavljeno plačevanje polnjenja električnih vozil in bo omogočeno t.i. »ad hoc« polnjenje za uporabnike, ki nimajo pogodb z dobavitelji, pod ugodnimi pogoji, ki bodo zagotavljali nediskriminatorno obravnavo.

Za spodbujanje prehoda na vozila z električnim pogonom so na področju zagotavljanja polnilne infrastrukture za vozila na električni pogon predvideni ukrepi:

- E11 sofinanciranje nakupa in postavitev polnilnih postaj v okviru ukrepov evropske kohezijske politike,

- E12 sofinanciranje postavitve polnilnih postaj v javni rabi s sredstvi Sklada za podnebne spremembe,

- E13 zagotavljanje parkirnih mest za EV vozila in omogočanje počasnega polnjenja na parkiriščih P+R v okviru sredstev za izvajanje evropske kohezijske politike.

### 4.1.6. Promocijske aktivnosti za spodbujanje elektro mobilnosti

Za prehod na nizkoogljična vozila v cestnem prometu se bo vsako leto izvajala promocijska kampanja. Pripravljene bodo sodobne spletne informacije o polnilni infrastrukturi za alternativna goriva, njihovi uporabi in dostopnosti ter o vseh oblikah trajnostne mobilnosti. Promocijske aktivnosti in spodbujanje uporabe elektro vozil bodo potekale v sodelovanju z nevladnimi organizacijami. V skladu z Direktivo 2014/94 bodo zagotovljene informacije o cenah fosilnih goriv v primerjavi z alternativnimi gorivi, ki so na voljo v Sloveniji.

O prednostih in možnostih uporabe alternativnih goriv pri prevozu blaga se bo pripravil program za dopolnilno usposabljanje poklicnih voznikov (program za kodo 95). V sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico in Gospodarsko zbornico Slovenije se pripravijo informacije o uporabi alternativnih goriv, povezan s postavitvijo polnilne infrastrukture. Predstavijo se vse prednosti in slabosti uporabe alternativnih goriv v poslovanju podjetij.

Izvedba je predvidena z ukrepom E20, ki ni namenjen samo ukrepom elektro mobilnosti. Kampanja bo potekala za vsa alternativna goriva.

### 4.1.7. Priporočila zaposlovalcem

Akcijski program določa cilje in poti za doseganje ciljev na državni ravni. Za preboj električne mobilnosti lahko veliko storijo zaposlovalci, ki bodo spodbujali prehod na trajnostno mobilnost zaposlenih in okolju bolj prijazen način prevoza blaga. Akcijski program zaposlovalcem priporoča ukrepe s katerimi lahko pospešijo razvoj električne mobilnosti in zmanjšajo obremenitev okolja iz prometa.

Izvedba je predvidena z ukrepi:

- E28 postavitev polnilne infrastrukture, ki bo omogočala krmiljenje na daljavo na območju podjetij, zavodov in ustanov,

- E29 postavitev polnilne infrastrukture na javnih in zasebnih parkirnih mestih za prebivalce, ki živijo v večstanovanjskih zgradbah,

- E30 zamenjava voznega parka, ki ga za prevoz oseb in manjših tovorov uporablja zaposlovalec z vozili na električni pogon.

### Priporočila lokalnim skupnostim

Akcijski program občinam priporoča ukrepe, ki bi jih bilo priporočljivo izvajati na lokalni ravni. S temi ukrepi bi pospešili razvoj električne mobilnosti, zmanjšali obremenitev okolja iz prometa in občanom zagotovili bolj zdravo bivalno okolje.

Izvedba je predvidena z ukrepi:

- E31 postavitev polnilne infrastrukture na javnih in zasebnih parkirnih mestih za prebivalce, ki živijo v večstanovanjskih zgradbah,

- E30 zamenjava voznega parka, ki ga za prevoz oseb in manjših tovorov uporablja zaposlovalec z vozili na električni pogon,

- E33 sprememba koncepta mestne logistike z uvajanjem tovornih koles, vozil na električni pogon za zadnji kilometer dostave in zapiranje mestnih območij za dostave z vozili z motorji na notranje izgorevanje.

## Ukrepi za spodbujanje uporabe vodika in vozil na gorivne celice

Vodik je kot alternativni vir energije mišljen v vlogi nosilca energije za proizvodnjo električne energije v gorivnih celicah za neposredno uporabo za pogon vozila. Trenutno predstavlja največjo oviro hitrejša širitev polnilne infrastrukture vodikovih polnilnic, skromna ponudba vozil na vodik na trgu ter njihova visoka cena v primerjavi z ostalimi vozili.

V Sloveniji je bila septembra 2013 na Petrolovem bencinskem servisu Lesce postavljena prva javna polnilna postaja za vodik (300/350 bar). Polnilnica je bila postavljena kot »demo projekt«, s katerim naj bi se tudi v Sloveniji pridobilo potrebne izkušnje za gradnjo tovrstnih objektov, sočasno je bil namen tega projekta tudi priprava ustrezne zakonodaje za umeščanje tovrstnih objektov v prostor.

Direktiva državam članicam omogoča samostojno odločitev o tem, ali bodo v svoje nacionalne okvire politike vključili oskrbovalna mesta za vodik. Slovenija se je odločila za vodikove tehnologije, ustanovila je Razvojni center za vodikove tehnologije, kjer so ustanovitelji vodilni partnerji na tem področju v državi, zato je dolžna do 31. 12. 2025 zagotoviti tudi ustrezno število javno dostopnih polnilnih mest, ki bodo omogočala tako lokalni promet kot tudi čezmejne povezave. Do leta 2020 je predvidena izvedba demonstracijskega projekta, ki bo imel celovit poslovni model in bo zagotavljal polnilno infrastrukturo ter vozila.

### 4.1.1. Spodbujanje raziskovalnega dela in inovativnosti

Vodikove tehnologije so še vedno velik izziv za avtomobilsko industrijo zato je nujno raziskovalno delo in iskanje inovacij, ki bi pocenile vozila in polnilno infrastrukturo ter zagotovila varno uporabo tehnologije na vseh ravneh. Slovenija bo spodbujala raziskovalno delo povezano z industrijo, da ohrani mesto med proizvajalci in dobavitelji za avtomobilsko industrijo.

### 4.1.2. Demonstracijski projekt

Slovenija ima postavljeno polnilnico za vodik. V skladu z izbrano tehnologijo se predvideva postavitev štirih oziroma v obdobju po letu 2023 osmih polnilnic za vodik. Subvencionirane izgradnje polnilnic/infrastrukture so potrebne v celoti (predvsem nepovratna sredstva iz EU – po dosedanjih izkušnjah so tovrstna sredstva pridobili le močni konzorciji EU velemest in največji proizvajalci avtobusov). Do leta 2020 je predvidena priprava in izvedba pilotnega projekta, ki bo celovito rešil celotne postopke od zagotavljanja vodika, ustrezne polnilne infrastrukture do uporabnikov (javni prevoz, javne službe), da se preveri celotni poslovni model uporabe tehnologije gorivnih celic. V okviru demonstracijskega projekta se predvidevajo ukrepi za spodbujanje nakupa vozil, odpravo administrativnih ovir, pripravo izobraževalnih programov in promocijske kampanje.

Izvedba je predvidena z ukrepi:

- V1 in V2  subvencioniranje nakupa vozil na vodikove gorivne celice in kreditiranje nakupa vozil

- V3 in V4 sofinanciranje nakupa in postavitve polnilne infrastrukture ter izvedba pilotnega projekta.

## Ukrepi za spodbujanje uporabe utekočinjenega naftnega plina (UNP)

Utekočinjen naftni plin ima kot alternativno gorivo v Sloveniji poseben položaj in vlogo. Zanj je polnilna infrastruktura postavljena v zadovoljivem obsegu, uporabniki ga sprejemajo in mu zaupajo. V primerjavi z avtomobili na bencinski pogon zagotavlja zmanjšanje porabe energije in za približno 14 odstotkov manjše izpuste. Tako ob predelavi tisoč vozil z bencinskim motorjem za uporabo UNP dosežemo učinek, ki je enak 142 električnim avtomobilom, ob predpostavki, da prevozijo enako število kilometrov in imajo konstantno porabo. Torej je učinek zmanjšanja izpustov TGP v prometu v Sloveniji zaradi sedmih avtomobilov na UNP enak učinku enega električnega avtomobila.

Med prednosti UNP gre šteti tudi dejstvo, da je polnilna infrastruktura dobro vpeta v mednarodno okolje, saj sta Italija in Hrvaška vodilni državi po uporabi UNP v prometu. Za spodbujanje uporabe utekočinjenega naftnega plina niso predvidene subvencije za polnilno infrastrukturo, ki je zagotovljena v ustreznem številu in za vozila, saj se prihranki zagotovijo najkasneje v treh letih uporabe vozila na UNP. Za utekočinjeni naftni plin se predlaga ohranitev višine trošarine in okoljskih dajatev v višini, ki zagotavlja nižjo obdavčitev v primerjavi z ostalimi gorivi fosilnega izvora. V primerjavi z ostalimi energenti fosilnega izvora za pogon je utekočinjeni naftni plin že sedaj sorazmerno nižje obdavčen. Z ohranitvijo veljavne višine trošarine v obdobju, v katerem se bi spodbujal nakup in raba vozil na UNP, se omogoča, da so cene energenta za potrošnika primerljivo nižje od ostalih goriv za pogon, tj. bencina in dizla.

### 4.2.1. Promocijske aktivnosti za spodbujanje vozil na utekočinjeni naftni plin

Spodbujanje trajnostne mobilnosti je najboljši odgovor za izzive, ki jih ima zagotavljanje mobilnosti prebivalstva zaradi podnebnih sprememb in velikih obremenitev okolja. Za prehod na nizkoogljična vozila v cestnem prometu bo pripravljena komunikacijska strategija z informacijami o vplivu prometa na podnebne spremembe, okolje, zdravje prebivalcev, lastnostih vozil na alternativna goriva in možnostih njihove uporabe, kjer bodo glede na dodano vrednost uporabe vozil na UNP objektivno ovrednotene tudi prednosti in slabosti UNP v primerjavi z ostalimi alternativnimi gorivi. Pripravljene bodo sodobne spletne informacije o polnilni infrastrukturi za utekočinjeni naftni plin, njihove uporabe in dostopnosti ter o vseh oblikah trajnostne mobilnosti. (ukrep UNP1).

Javnost je treba seznaniti, da je v Sloveniji v zadostnem obsegu postavljena infrastruktura za alternativna goriva, ki omogoča najširšemu krogu prebivalstva, da zmanjša ogljični odtis v prometu. Odgovornejši odnos do okolja (in s tem skrb za dekarbonizacijo prometa) pa je z vožnjo na UNP zaenkrat že dosegljiv za najširši krog potrošnikov.

### 4.2.2. Dajatve za utekočinjeni naftni plin

Zagotavlja se ohranitev višine trošarine in okoljskih dajatev za UNP na ravni, ki zagotavlja nižjo obdavčitev v primerjavi z ostalimi gorivi fosilnega izvora.

Izvedba je predvidena z ukrepi:

- UNP 1 in UNP3  usklajevanje trošarinske politike za UNP in usklajevanje okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo CO2,

- UNP 4 sprememba letne dajatve na podlagi ZDajM.

## Ukrepi za spodbujanje uporabe stisnjenega zemeljskega plina (SZP)

Skladno z določili Direktive sta pomembna mejnika za uvajanje stisnjenega zemeljskega plina v promet v Republiki Sloveniji:

31. december 2020: Država mora vzpostaviti ustrezno število javno dostopnih oskrbovalnih mest za SZP, da bi lahko v skladu s šesto alinejo člena 3(1) motorna vozila na SZP krožila v strnjenih mestnih/primestnih naseljih in na drugih gosto poseljenih področjih. S tem se zadosti tudi cilju vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva pri storitvah javnega potniškega prometa in za vozila komunalnih in drugih mestnih dejavnostih.

31. decembra 2025 mora biti vzpostavljeno omrežje javno dostopnih oskrbovalnih mest za SZP na jedrnem omrežju TEN-T, torej na avtocestnem križu na Sredozemskem in Baltsko – Jadranskem jedrnem koridorju. Tako bo treba v Sloveniji, ob sočasnem upoštevanju zagotavljanja nemotenega poteka prometa s sosednjimi državami, na avtocestnem križu do tega datuma postaviti pet polnilnic za SZP.

### 4.3.1. Polnilna infrastruktura za stisnjeni zemeljski plin

Do 31. decembra 2020 se vzpostavijo javno dostopna oskrbovalna mesta za SZP v naslednjih mestnih občinah v Sloveniji: Ljubljana, Maribor, Ptuj, Celje, Kranj, Novo mesto, Nova Gorica, Koper, Murska Sobota, Slovenj Gradec in Velenje ter v Zasavju kot degradiranemu območju z onesnažili zraka. Število oskrbnih mest za SZP se lahko poveča v skladu z interesi lokalnih skupnosti, da se zagotovi polnilna infrastruktura za SZP tudi na drugih območjih v Republiki Sloveniji.

Predvideno je subvencioniranje postavitve oskrbovalnih mest za SZP. S tem se vzpostavi ustrezno število javno dostopnih oskrbovalnih mest za SZP, ki je skladno z določilom Direktive, po katerem morajo motorna vozila na SZP od navedenega datuma dalje neovirano krožiti v strnjenih mestnih in primestnih naseljih ter drugih gosto poseljenih področjih. S postavitvijo oskrbnih mest na SZP se zadosti tudi cilju vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva pri storitvah javnega potniškega prometa in za vozila komunalnih in drugih mestnih dejavnosti. Ker je uporaba SZP v osebnih vozilih tudi ekonomsko privlačna, obenem pa pozitivno vpliva na okolje, je vzpostavitev mreže polnilnic ključnega pomena za preboj uporabe SZP.

Izvedba je predvidena z ukrepi:

- SZP 2 sofinanciranje nakupa in postavitve polnilnic na UZP na območjih razvojnih regij.

### 4.3.2. Promocijske aktivnosti za spodbujanje vozil na stisnjeni zemeljski plin

Javnost je treba seznaniti, da je v Sloveniji v zadostnem obsegu postavljena infrastruktura za SZP, ki omogoča najširšemu krogu prebivalstva, da zmanjša ogljični odtis v prometu. Odgovornejši odnos do okolja je z vožnjo vozil na SZP dober primer ukrepov.

O prednostih in možnostih uporabe SZP pri prevozu blaga se pripravi program za zbornice in obvezni program usposabljanja poklicnih voznikov za pridobitev kode 95. V sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico in Gospodarsko zbornico Slovenije se pripravijo informacije o SZP, povezane s postavitvijo polnilne infrastrukture.

### 4.3.3. Dajatve za SZP

Zagotavlja se ohranitev višine trošarine in okoljskih dajatev za SZP na ravni, ki zagotavlja primerljive dajatve z dajatvami v sosednjih državah in stimulativno obdavčitev v primerjavi z ostalimi gorivi fosilnega izvora (SZP3).

### 4.3.4. Subvencioniranje nakupa vozil

V letu 2018 je ponudba serijskih vozil na SZP v prodajni mreži pooblaščenih trgovcev v Sloveniji zelo skromna. Subvencije so predvidene za nakup avtobusov na SZP za obdobje dveh do petih let, prouči se možnost zagotavljanja subvencij za nakup osebnih avtomobilov, da se spodbudi ponudba vozil na SZP in se med uporabniki oblikujejo pozitivne uporabniške izkušnje ter vzpostavi ustrezna polnilna infrastruktura. Upošteva se, da štirje avtomobili ali lahka gospodarska vozila s pogonom na SZP zmanjšajo izpust CO2 v prometu v enaki meri kot eno električno vozilo. Če je izpust CO2 vozil na SZP in vozil na dizelsko gorivo primerljiv, pa so v večini primerov izpušni plini, še posebej pri osebnih vozilih in lahkih gospodarskih vozilih, čistejši.

Vozila (avtobusi in težka gospodarska vozila) na SZP so za približno 15 odstotkov dražja od vozil na dizelsko gorivo. Enaka razlika v ceni velja tudi za vozila na dvogorivni sistem dizel-SZP. Za nova vozila na dvogorivni sistem oziroma na SZP pa velja, da se bodo po vzpostavitvi množičnejšega trga zanje cene hitro približale dizelskim izvedbam. Pri dvogorivnem sistemu dizel-SZP se pri težkih tovornih vozilih in avtobusih izpusti CO2 zmanjšajo v primerjavi z vozili, gnanimi izključno na dizelsko gorivo, in sicer za 10–13 odstotkov. Glede na veliko število kilometrov, ki jih letno prevozijo težka tovorna vozila (predpostavljeno 120.000 km/leto), in posledično veliko količino porabljenega goriva (36.000 litrov dizelskega goriva/leto pri predpostavljeni porabi 30 litrov/100 km), bi s souporabo zemeljskega plina znižali izpuste CO2 enega težkega tovornega vozila za približno 11,5 tone na leto.

Predviden so ukrepi

- SZP1. Sofinanciranje razlike v stroškovni ceni za izvajanje javnega linijskega avtobusnega prevoza potnikov z vozili na SZP v primerjavi s stroškovno ceno vozil na dizelski pogon.

- SZP4. Sprememba plačila letne dajatve na podlagi ZDajM.

- SZP5. Uvedba posebnega cestninskega razreda za vozila na SZP.

### 4.3.5. Javno naročanje – odprava izjeme po direktivi EU 2009/33

Z vzpostavitvijo ustrezne polnilne infrastrukture se odpravi izjemo pri uporabi Direktive EU 2009/33, s čimer bi zagotovili, da lahko Republika Slovenija prilagaja javno naročanje vozil skladno s cilji OP TPG in z okoljskimi cilji. Tako se vzpostavi vozni park vozil na SZP, s katerim se omogoči ekonomsko vzdržno poslovanje polnilnic, ki jih je treba postaviti skladno z obvezo po Direktivi 2014/94 EU.

## 4.5. Ukrepi za spodbujanje uporabe utekočinjenega zemeljskega plina (UZP)

Republika Slovenija mora v skladu z Direktivo EU 2014/94, tako kot ostale države članice EU, vzpostaviti omrežje javno dostopnih oskrbovalnih mest z UZP za težka motorna vozila vsaj na obstoječem jedrnem omrežju TEN-T. Pri tem je treba upoštevati najmanjši doseg težkih motornih vozil na UZP, kar pomeni, da mora biti povprečna razdalja med oskrbovalnimi mesti približno 400 km.Do 31. decembra 2025 je treba vsaj na obstoječem jedrnem omrežju TEN-T vzpostaviti ustrezno število javno dostopnih oskrbovalnih mest za UZP, pozneje pa še na drugih delih omrežja TEN-T, ki so dostopni vozilom.

Polnilna infrastruktura za UZP bo v skladu z zahtevami Direktive v Sloveniji v cestnem prometu vzpostavljena najkasneje do 2019. Evropska projekta SiLNGT  in cHAMeleon, bosta Sloveniji omogočila, da bo vzpostavila infrastrukturno omrežje za UZP občutno pred rokom, ki ga določa direktiva. V okviru obeh projektov bodo najkasneje v drugi polovici leta 2019 v Sloveniji delovale tri polnilnice za UZP, kar zadostuje merilu iz Direktive 2009/94 EU, ki pravi, da mora biti polnilnica za UZP na vsakih 400 kilometrov jedrnega omrežja TRN-T.

### 4.5.1. Spodbujanje nakupa vozil na UZP

Vozila na UZP imajo za 10 do 20 odstotkov nižji delež CO2 kot vozila z dizelskim pogonom in bistveno manjši izpust prašnih delcev in lahko glede na veliko število prevoženih kilometrov letno (120.000 km) pomembno vplivajo na ogljični odtis. V Italiji in Nemčiji so s spodbudami za nakup vozil v višini 20.000,00 oziroma 18.000,00 evrov na vozilo spodbudili menjavo vozil zlasti na območjih, kjer so zagotovili ustrezna oskrbna mesta za UZP. V letu 2019 se zagotovijo finančne spodbude za 100 vozil na UZP. Ukrep se glede na odzive upravičencev izvede tudi v letu 2020.

Izvedba je predvidena z ukrepi:

- UZP 1. in UZP2.  Sofinanciranje nakupa novih vozil z dvogorivnimi sistemi na utekočinjen zemeljski plin in predelave težjih tovornih vozil, pri katerih se s predelavo zagotovi višji okoljski standard.

### 4.5.2. Dajatve in davčna politika za UZP

Z ukrepoma (UZP 3) se določi višina trošarine in okoljskih dajatev na UZP na ravni, ki zagotavlja primerljivo obdavčitev in obremenitve z drugimi dajatvami UZP glede na v sosednje države, da se  zagotavlja spodbuda za uveljavitev UZP za pogon vozil kot pomembnega energenta za doseganje okoljskih ciljev.

### 4.5.3. Spodbujanje UZP z ustrezno prometno politiko

Prouči se možnost oprostitve znižanja dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu in uvedba posebnih cestninskih razredov za UZP v obdobju 2018 – 2020 kot spodbuda za uveljavitev UZP (UZP 4 in UZP 5).

## 4.6. Spodbujanje uporabe biogoriv

Biogoriva se kot alternativno pogonsko gorivo uporabljajo v več oblikah. Najpogostejše in danes najbolj razširjene oblike rabe so:

### 4.6.1. Biodizel  kot dodatek obstoječemu fosilnemu dizlu (Bx)

Biodizel se konvencionalnemu fosilnemu dizlu lahko dodaja v različnih deležih. Če je vsebnost biodizla do 7 vol. odstotkov, se taka mešanica lahko uporablja pod pogoji, ki so povsem enaki tistim, ki veljajo za čisti fosilni dizel (tako vsebnost biogoriva dovoljuje standard za dizel (EN590). Če je vsebnost višja od 7 odstotkov (B10, B20, B30 ipd.), se lahko taka mešanica uporablja le v vozilih, ki so posebej prirejena za uporabo biodizla in pod enakimi pogoji, ki sicer veljajo za čisti biodizel (B100).

Do leta 2020 se predvideva dodaja biodizla k konvencionalnemu dizlu v skladu z operativnim programom za obnovljive vire.

Za druge vrste bio goriv (npr. bio etanol, bio plini) in njihove uporabe v prometu se vključijo v akcijski program glede na pripravljenost projektov in možnost njihove izvedbe.

Podrobneje so posamezni ukrepi, ki se bodo izvajali do leta 2020, čas njihove izvedbe in finančne posledice ukrepov prikazani v priloženih preglednicah.